附件：

安全风险智能化管控平台建设项目需求

项目名称：河池市大任产业园药融园（一期）安全风险智能化管控平台建设项目

一、设计内容

设计内容包括不限于以下内容：

- 安全风险智能化管控平台

平台设计需满足应急管理部印发的《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求的全部内容。

（二）大数据展示

包括：GIS可视化一张图、安全管理一张图等。

（三）安全基础管理

包括：园区基础信息管理、安全生产行政许可管理、装置开停车和大检修管理、第三方单位管理等。

（四）重大危险源安全管理

包括：重大危险源安全包保责任落实监督、在线监测预警、评价/评估报告及隐患管理、重大危险源企业分类监管等。

（五）双重预防机制

与企业双重预防机制信息系统对接，接收企业风险点清单、管控清单、隐患清单等数据。

（六）特殊作业管理

包括：企业特殊作业报备、特殊作业票证统计分析、特殊作业在线抽查检查等。

(七）封闭化管理

包括：门禁/卡口管理、出入园管理、危化品运输路径规划、定位和追踪、人员分布管理等。

（八）敏捷应急

包括：应急预案管理、应急资源管理、应急演练管理、应急指挥调度、应急辅助决策等。

（九）网络及安全系统

包括：网络结构设计、网络等级保护建设、密码系统建设、网格化隐患排查、隐患排查计划、检查记录、隐患记录等。

- 系统对接

本平台可作为子系统接入集团相关系统、集团智慧指挥中心及大任产业园综合监管平台。

二、设计深度要求

（一）设计成果及深度必须满足国家、应急管理部、广西壮族自治区应急管理厅相关规定的有关要求；

（二）图纸目录及每次图纸编号需注明日期（每轮图纸日期应统一），以便新旧图纸查阅、区分；

（三）与图纸有关的洽商及设计变更要注明相关图纸的编号及版号。设计应做到所有系统方案经济合理，并认真计算；

（四）各系统内容的设计方案或重大技术问题的解决方案需进行综合技术经济分析，论证技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性；

（五）根据实际和可能，应尽量采用新材料、新技术、新设备、新工艺；

三、设计工作要求

根据项目概况和要求，对本次项目建设的内容进行方案设计、设计图纸及清单编制。建设方案、设计图纸及清单编制应切实可行，合法合规，满足相应行业标准。并在满足当前需求下适度超前，投资概算不应超过项目可研批复金额。

（一）基本要求

供应商根据项目情况，熟悉信息化建设政策和相关规范要求，针对本项目设计内容要求建设的信息化系统，供应商需编制系统方案和设计图纸。

1.方案设计需满足应急管理部“化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）”建设要求。

2.方案设计需满足园区实际情况需求，能满足后期维护运营。

3.方案设计需符合国家及行业相关标准。

4.设计概算清单及相关设计图纸达到审批单位要求。

（二）人员要求

供应商筹备的项目组应包括以下人员：

一名项目负责人；

一名技术负责人；

其他专业技术人员；

项目负责人和技术负责人需在响应时提供单位、个人保密承诺函，同时根据国家保密管理要求，提供单位、个人相关保密证明材料。

（三）工作汇报及设计方案讲解

成交人应根据设计工期要求及建设方对时间进度要求，组织设计人员按阶段向建设方汇报、讲解，在听取相关各方意见和建议后对原设计进行修改、完善。

（四）设计标准

成交人的所有技术标准引用，应参照现行国家标准、行业标准或地方标准，并在设计文档中明确注明标准引用。

（五）设计变更

在项目实施过程中，根据工程实际情况需要对设计进行调整。

（六）设计文档交付

纸质文档的交付应按照国家最新的相关规定交付，同时应提交电子文档（包括文档、图纸、设计方案、投资概算书等）等相关资料。

（七）系统集成招标文件技术部分编制

成交人应依据通过评审的设计，协助建设方编制各系统集成建设的招标文件。

（八）产权要求

设计方案等相关资料所有权归河池市国有资本投资运营（集团）有限公司所有，未经河池市国有资本投资运营（集团）有限公司许可，不得用于其他任何地方。

（九）保密要求

成交人须签订保密协议书，不得将本项目方案设计内容、文档、图纸和重要参数等信息透露给任何第三方机构。

四、设计成果交付要求

（一）成交人负责开展调研相关资料工作，包括详细地现场踏勘、收集整理本项目相关的资料、收集整理完成的类似其他项目资料、考察同类已完成的类似项目、收集项目所在地区建设条件相关资料；

（二）成交人应提供详细的需求分析；

（三）成交人应提供设计文档，包含设计方案、设计图纸、投资概算表等；

（四）成交人应提供详细的设计说明、总体拓扑图、系统图等；

（五）成交人应提供软硬件设备选型表、性能参数、配置清单等。

五、供应商一般资格要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、软硬件清单

| 甲 | 药融园硬件部分 |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 一 | 机房设备 |  |
| 1 | 服务器 | ≥２颗cpu，主频≥2.4GHZ，内存≥96G，硬盘≥600GB*6 |  |  |  |
| 2 | 防火墙 | 桌面型结构，4个千兆电口；防火墙吞吐1.5G，并发连接60万，每秒新建连接1万，IPSEC VPN吞吐30M，SSL VPN吞吐60M；默认含IPSEC VPN模块，可扩展SSL VPN模块；支持扩展AI应用识别、IPS入侵防御及AV防病毒功能； |  |  |  |
| 3 | 机柜 | 600*1000*2000mm，前门网格门后门网格门，带1块层板1套风扇，一条8位10A输入输出电源 |  |  |  |
| 4 | UPS | 3KVA 延时2小时/ 12V100AH*12节/A12电池柜*1 *托架 |  |  |  |
| 5 | 汇聚交换机 | 48口交换机48个千兆电口，4个千兆/万兆SFP+光口，背板带宽：758Gbps/7.58Tbps，包转发率：132/166Mpps，配4对万兆光模块 |  |  |  |
|  | 光模块 |  |  |  |  |
| 6 | 光交换机 | 10/1000M以太网电接口数量≥4 |  |  |  |
|  | 光模块 | 光纤接口物理接口：光接口法兰盘FC/SC/ST/LC，可支持的连接跳线PC接口数量≥10个光口，光纤种类：单模（9/125um）或多模（62.5/125um）光纤，单纤或双纤（满配光模块，传输距离20KM） |  |  |  |
| 7 | 中控室操控台式电脑 | 显示器：24.5英寸 120Hz 处理器：intel i3 10代 显卡型号：4G独显 内存容量：8G 硬盘：1T |  |  |  |
| 8 | 防爆手持终端 | 防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb 处理器：8核以上 NFC：支持 运行内存：8+128 |  |  |  |
| 乙 | 药融园软件部分 |  |
| 序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 一 | 园区驾驶舱 |  |
| 1 | 园区概况一张图 | 在首页上集中展示园区内管理状况，比如企业分布情况、重大危险源分布情况、安全隐患排查情况、安全事故发生情况。通过一张图、表以统计数字、统计图等方式全面展示，园区企业状况、监管状况基于GIS应用，将企业分布、设备设施分布、资源分布集中到一张图中进行展示。 |  |  |  |
| 2 | 安全管理一张图 | 平台具备安全生产大数据显示功能，集成园区安全生产实时数据感知、安全监管业务数据分析、地图图层数据集成、安全生产态势分析等一体化园区安全生产大数据展示 |  |  |  |
| 二 | 安全基础管理 |  |
| 1 | 园区基础信息管理 | 建立园区基础信息库，包含但不限于园区规划、园区安全管理体系、“禁限控”目录、园区内化工企业基本情况以及 “两重点一重大”、从业人员、值班值守、企业事故事件等信 息。支持信息维护和快速查询，以及相关数据多维度统计分析 和可视化展示。 |  |  |  |
| 2 | 企业安全基础档案 | 可支持浏览、查询、筛选、统计、维护园区企业安全管理基础底数信息，主要包括基础信息、车间、物料、仓库、储罐、有限空间、特种设备、高危工艺、重大危险源等详细信息。可一键导出“一企一册”完整的安全生产基础底数档案。 |  |  |  |
| 3 | 安全生产行政许可管理 | 可支持园区危险化学品建设项目“三同时”和安全生产许可相关证照材料证书管理功能。可实现建设项目按类别、“三同时”阶段、许可证类型等多维度统计分析和可视化展示。 |  |  |  |
| 4 | 装置开停车和大检修管理 | 可实现园区内企业装置设施（含重大危险源）开停车和大检修线上备案，备案内容包含但不限于装置开停车方案和时间、大检修方案和时间等。支持备案信息维护、查询，以及开停车、大检修数据等多维度统计分析和可视化展示。 |  |  |  |
| 5 | 第三方单位管理 | 可建立入园/驻园第三方单位信息库，包括第三方单位基本信息、资质、安全教育培训记录、服务记录、违规记录等，实现第三方单位诚信管理。支持信息维护、核验，诚信评价规则的在线配置，以及园区企业对有关信息的自主填报。 |  |  |  |
| 三 | 重大危险源安全管理 |  |
| 1 | 重大危险源安全包保责任落实监督 | 实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况，支持重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息维护，三级包保责任人安全包保履职情况记录检查，以及信息查询、多维度统计分析功能。 |  |  |  |
| 2 | 在线监测预警 | 1、实时监测与抽查：汇聚现有重大危险源监测监控数据，实现对重大危险源安全在线抽查，支持基于GIS地图的重大危险源浏览，查看储罐、装置、危化品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，查询历史数据和对比分析。 |  |  |  |
| 3 | 重大风险管控 | 基于风险预警模型，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、 一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重大危险源安 全风险的实时评估分析和展示，支持根据预警级别，按照《危险化学品安全生产风险监测预警系统预警信息处置管理办法（试行）》，即时自动完成预警信息的发送、核查、反馈和督办。 |  |  |  |
| 4 | 评价/评估报告及隐患管理 | 汇聚重大危险源的安全评价报告、SIL 等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据，实现重大危险源的 安全评价报告电子化备案、查阅和问题隐患“三录入”、整改 反馈，支持精确和模糊查询、多维度统计分析及可视化展示。 |  |  |  |
| 5 | 重大危险源企业分类监管 | 贯通安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职、 “三录入”、评价/评估报告，基于危险化学品重大危险源企 业安全管理现状综合评价体系，分为特别管控、重点关注和一 般监管三类，实现对危险化学品重大危险源企业分类精准监管， 支持基于 GIS 地图分类标注、多维度统计分析及可视化展示。 |  |  |  |
| 四 | 双重预防机制 |  |
| 1 | 企业双重预防机制信息系统对接 | 支持层层穿透到企业端双重预防机制信息系统，查看企业 生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息，并可 查询企业风险分级管控清单和隐患排查清单。 |  |  |  |
| 2 | 隐患整改情况督办提醒 | 实现对重大隐患线上督办、整改临期提醒及一般隐患超期 警示功能，支持线上下发督办通知书、通过短信向有关人员发 送提醒警示信息等功能，确保实现隐患闭环处置，以及不同行 业、不同关键装置隐患多维度统计分析和可视化展示。 |  |  |  |
| 3 | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 | 实现对园区内企业双重预防机制运行效果线上线下相融合的监督检查，支持对单个企业风险分析完成率、排查任务完成 率及隐患整改完成率的信息查询，对企业双重预防机制运行效 果、隐患预警情况自动统计分析、原因分析，通过短信等方式 定期推送给有关人员，为线下精准执法检查提供支撑。 |  |  |  |
| 五 | 特殊作业管理 |  |
| 1 | 企业特殊作业报备 | 实现企业特殊作业报备，报备数据包括但不限于作业属地 单位、作业类型、作业内容、作业时间等，支持报备信息的维 护、查询和统计。 |  |  |  |
| 2 | 特殊作业票证统计分析 | 实现与园区内企业电子作业许可系统的结构化数据对接， 支持园区内特殊作业按不同企业、不同时间、不同作业类型等 多维度进行统计分析，以及特殊作业信息在园区电子地图上实 时显示和快速查询。 |  |  |  |
| 3 | 特殊作业在线抽查检查 | 实现在线抽查检查企业的特殊作业情况，支持与应急管理 部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查 询平台互通，以及企业现场摄像头、现场气体传感器等设备的联动调阅。 |  |  |  |
| 六 | 敏捷应急 |  |
| 1 | 应急预案管理 | 可实现企业应急预案的备案、维护等功能，支持应急预案查询、检索，多维度统计分析。实现园区应急预案的录入、评审、公布等流程管理，支持上级部门应急预案的录入查询。 |  |  |  |
| 2 | 应急资源管理 | 可汇聚应急救援专家、队伍和物资数据，实现园区内应急资源的统一管理，支持应急资源信息的维护和快速查询，包括专家动态评估管理，队伍状态评估管理，物资有效性、完备性和可用性评估管理，以及应急物资按企业、按类别的统计分析和可视化展示。 |  |  |  |
| 3 | 应急演练管理 | 可汇聚企业应急演练数据，实现可视化应急演练管理，具备预案演示、演练直播等功能，实现现场视频和演练记录的生成、存储、调阅，辅助生成演练评估报告，为事故的全息化应急救援演练、辅助决策、事故模拟推演分析、应急资源调配等提供技术支撑。 |  |  |  |
| 4 | 应急指挥调度 | 可实现日常状态下的值班管理、突发事件接报，应急响应；支持调用应急资源数据和实时视频数据等辅助快速精准救援，以及通过应急广播、短信等方式通知园区内外相关人员进行应急处置或响应避险。 |  |  |  |
| 5 | 应急辅助决策 | 可实现事故模拟分析、资源优化调配、线上会商研判等。支持调用现场视频、实时气象信息和灾害后果模拟分析结果（火灾、爆炸和泄漏模型），生成应急处置方案，为指挥人员提供决策支持。 |  |  |  |
| 七 | 数据对接接口 |  |
| 1 | 视频监控 | 对接企业现场视频监控系统，获取视频监控数据 |  |  |  |
| 2 | 高危工艺监测数据接入与管理 | 主要针对企业各个车间涉及存在高危险的生产装置、危险化学品罐区、仓库，依靠企业自动化系统采集温度、压力、流量、浓度、速率、连锁投切等数据信息进行高度集成于统一时序数据库中存储。该数据来源主要依靠企业自身的自动化系统、在线监测器上传数据以及相关视频监控数据。 |  |  |  |
| 3 | 重大危险源数据接入与管理 | 重大危险源的在线监测指的是企业所辖范围内所有的重点重大危险源的温度、液位、压力等数据。 |  |  |  |
| 4 | 有毒可燃气体数据接入与管理 | 主要对接企业内有毒有害气体、可燃气体报警主机进行实时监控，并对其主要监控参数进行实时的展示。 |  |  |  |
| 八 | 移动应用APP |  |
| 1 | 移动应用APP | 基于物联网、大数据、移动互联网等新一代信息化，打造移动业务应用平台，通过平台可实现隐患排查、风险管控、监测预警、作业监管等各类业务移动应用，实现“移动化”安全管理，便捷高效。 |  |  |  |
| 九 | 系统集成 |  |
| 1 | 与上级系统集成 | 与集团相关系统、集团智慧指挥中心、大任产业园区危险化学品安全生产风险监测预警平台、区厅双重预防控制系统进行对接，实现数据的上传下达。 |  |  |  |
| 丙 | 安防监控系统 |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 一 | 安防设备 |  |
| 1 | 网络摄像机 | DS-2CD2T4JZY-I3 |  |  |  |
| 2 | 智能警戒网络摄像机 | DS-2CD2T46WLXG-L |  |  |  |
| 3 | 全彩全景枪球智能一体机 | DS-2SE4C142LXH-DE(23X/F1)(S6) |  |  |  |
| 4 | 防爆半球系列摄像机 | DS-2XE614LXD-HS |  |  |  |
| 5 | 防爆定焦筒机系列 | DS-2XE6045JZH-I |  |  |  |
| 6 | 8口千兆POE交换机 | DS-3E1510P-S |  |  |  |
| 7 | 24口千兆POE交换机 | DS-3E1526P-S |  |  |  |
| 8 | 24口千兆全光交换机 | DS-3E3528F-H(B) |  |  |  |
| 9 | 24口千兆交换机（带4万光口） | DS-3E3728P-H |  |  |  |
| 10 | 核心交换机 | DS-3E3926-H |  |  |  |
| 11 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF |  |  |  |
| 12 | 支架 | DS-1292ZJ-K |  |  |  |
| 13 | 支架 | DS-1618ZJ |  |  |  |
| 14 | 支架 | DS-1293ZJ-P |  |  |  |
| 15 | 通用CVR(RAID) | DS-AT1000S/360 |  |  |  |
| 16 | 拼接屏 | DS-D2046NL-T/T |  |  |  |
| 17 | LCD屏支架 | 46寸－新型模块化－底座 |  |  |  |
| 18 | LCD屏支架 | 46寸－新型模块化－框架 |  |  |  |
| 19 | 解码器 | DS-6920UD |  |  |  |
| 20 | 9000系列综合平台一体机 | iVMS-9000N-S5/C500 |  |  |  |
| 21 | 电梯网桥 | DS-3WF0AC-2N |  |  |  |
| 22 | 抓拍显示一体机 | DS-TMC407-EHR(LED)(6米直杆）（含雷达）（国内标配） |  |  |  |
| 23 | 抓拍显示一体机 | DS-TMC407-EHL(LED)(4米直杆）（含雷达）（国内标配） |  |  |  |
| 24 | 抓拍显示一体机 | DS-TMC407-EHL(LED)(4米栅栏）（含雷达）（国内标配） |  |  |  |
| 25 | 出入口控制终端 | DS-TPE204-S（国内标配） |  |  |  |
| 26 | 左边道 | DS-K3B423-L/Dm110（国内标配） |  |  |  |
| 27 | 中间道 | DS-K3B423-M/Dm110（国内标配） |  |  |  |
| 28 | 右边道 | DS-K3B423-R/Dm110（国内标配） |  |  |  |
| 29 | 人脸识别主机 | DS-K1T67JM |  |  |  |
| 30 | 遮阳罩 | DS-K1Z673（国内中性） |  |  |  |
| 31 | 电源 | DS-K7M-AW50-1（国内标配）/不带机箱 |  |  |  |
| 32 | 人脸主机支架 | DS-KAB673-ZU |  |  |  |
| 33 | 人脸采集设备 | DS-K1F600U-D6E |  |  |  |
| 34 | 人员通道遥控器 | DS-K7R01-868 |  |  |  |
| 35 | 人员通道交换机 | DS-3T0506 |  |  |  |
| 36 | 人员通道交换机 | 视DS-3T0510 |  |  |  |
| 37 | 自动伸缩门 | 定制 |  |  |  |
| 38 | 自动伸缩门 | 定制 |  |  |  |
| 39 | 控制计算机 |  |  |  |  |
| 40 | 显示器 | V2235 |  |  |  |
| 41 | UPS不间断电源 | UE-0200NCL |  |  |  |
| 42 | 蓄电池 | LK-65ET |  |  |  |
| 43 | 电池柜 | 定制 |  |  |  |
| 44 | 配电箱 | 定制 |  |  |  |
| 45 | 五金辅材 | 国产定制 |  |  |  |
| 二 | 综合布线 |  |
| 1 | 户外设备箱 | 定制 |  |  |  |
| 2 | 壁挂机柜 | HX-F06 |  |  |  |
| 3 | 六类网线 | HSYV-6 4PR 24AWG |  |  |  |
| 5 | 电源线 | ZR-RVV 3×1.5 |  |  |  |
| 6 | 24芯光缆 | HX-GYTA-24B1.3 |  |  |  |
| 7 | 3.5米立杆 | 定制 |  |  |  |
| 8 | 防爆镀锌管 | 定制 |  |  |  |
| 9 | 42U机柜 | HX-F61042 |  |  |  |
| 10 | ODF光纤配线架 | HX-ODF-48TC |  |  |  |
| 11 | 五金辅材 | 定制 |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |
| 1 | 电缆 | 国标电缆 |  |  |  |
| 2 | 辅材 | 开关、插座、线材、网络跳线、标签、理线架、刻板等 |  |  |  |
| 四 | 工程施工 |  |
| 1 | 项目管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 项目施工费 |  |  |  |  |

注：供应商根据项目实际情况可增加软硬件项。